|  |  | Технический департамент |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | Welding – Сварочные технологии |
|  |  | Инструкция по технике безопасности |

1. Опасности в работе

1. Ослепление вольтовой дугой.

2. Ожог расплавленным металлом.

3. Поражение электрическим током в случае отсутствия или неисправности заземления трансформатора.

2. До начала работы

1. Наденьте спецодежду и головной убор, приготовьте защитную маску, щиток или очки.

2. Удалите с рабочего места посторонние и ненужные для работы предметы.

3. Проверьте исправность сварочной части аппарата.

4. Включите вентиляционную систему.

5. Проверьте надежность заземления источника питания.

6. Убедитесь, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов.

7. О всех обнаруженных неисправностях сообщите эксперту и без его разрешения к работе не приступайте.

3. Во время работы

- Уложите свариваемую деталь устойчиво. Применяйте для этой цели приспособления.

- Не смотрите, не защищая глаз светофильтрами, на пламя вольтовой дуги.

- При смене электродов огарки бросайте в ящик.

- При кратковременных перерывах вешайте электрододержатель только на специальную подставку.

- При зачистке поверхностей свариваемого изделия или удаления с наплавленных электродов слоя нагара надевайте защитные очки.

- Применяйте напильники только с исправными, хорошо насаженными ручками.

- При необходимости оставить рабочее место выключите сварочный аппарат.

- При загорании проводов выключите сварочный аппарат, а затем трансформатор, пламя загасите песком или огнетушителем.

- При пробое изоляции первичной обмотки трансформатора немедленно выключите трансформатор, сообщите об этом эксперту и без его разрешения работу не продолжайте.

4. После окончания работы

1. Отключите сварочный аппарат от электросети.

2. Уберите рабочее место, соберите огарки и окалину в ящик; сметите отходы со стола щеткой, проверьте состояние инструмента, приспособлений.

3. Выключите вентиляционные устройства.

4. Приведите себя в порядок. Снимите спецодежду, вымойте руки и лицо.