|  |  | Технический департамент |
| --- | --- | --- |
|  | 05 | Mechanical Engineering Design – CAD – Инженерный дизайн CAD (САПР) |
|  |  | Конкурсные задания |

Модуль 1

«Редуктор»

Задание для участников

Участники получают на руки комплект чертежей деталей одноступенчатого редуктора.

Требуется:

1. Построить в САПР 3D-модели деталей редуктора на основе информации, представленной на чертежах.

2. В случае необходимости (отсутствия чертежей некоторых деталей) достроить 3D-модели недостающих компонентов, используя свои знания.

3. Модели требуемых стандартных изделий необходимо получать из библиотеки стандартных компонентов САПР.

4. Модели элементов зубчатой передачи и болтовые соединения необходимо получать с использованием специализированных инструментов САПР (генераторы валов, зубчатых передач, болтовых соединений).

5. Имея в наличии модели деталей требуется построить сборку редуктора.

6. Осуществить моделирование процесса работы редуктора (наложить такие связи на элементы деталей, которые позволят показать процесс вращения зубчатых колес и валов со шпонками с учетом передаточного отношения) и записать результаты моделирования в файл формата AVI.

7. Создать схему сборки-разборки редуктора и записать результат в файл формата AVI.

8. Построить чертеж одной из деталей редуктора (на выбор экспертов).

Вариант проектируемого редуктора:

Модуль 2

«Металлоконструкция»

Задание для участники

Участники получают на руки сборочный чертеж объёмной металлоконструкции - металлической тумбы для слесарного инструмента, сборочный чертеж ящика и эскизы для построения профилей.

Требуется:

1. С помощью встроенных модулей САПР построить пространственную рамную конструкцию из профилей для тумбы по заданным размерам.

2. Выполнить 3D-модели листовых деталей ящика для инструментов по сборочному чертежу ящика. Выполнить 3D-сборку ящика.

3. Выполнить 3D-модели листовых деталей тумбы. Выполнить 3D-сборку тумбы, установив все спроектированные детали и сборочные единицы.

4. Разработать схему сборки-разборки ящика (см. п. 2) и результаты записать в файл формата AVI.

6. Построить чертеж рамной конструкции из профилей для тумбы (см. п. 1).

Вариант проектируемой металлоконструкции:

Модуль 3

«Разработка промышленного дизайна изделия»

Задание для участников

Участники получают 3D-модели деталей и сборок конструкции в электронной форме.

Требуется:

1. Построить в САПР 3D-сборку конструкции.

2. Внести конструктивные изменения в конструкцию изделия в соответствии с заданием.

3. Создать сборочный чертеж изделия по результатам внесенного конструктивного изменения.

4. Создать «взорванный» вид изделия

5. Создать тонированные изображения фотографического качества при помощи модулей САПР

Пример изделия: