## Slide 1: Презентация к уроку в 5-м классе по технологии
Учитель технологии
МБОУ «СОШ № 32»
Якунаев Лев Николаевич
Выпиливание лобзиком.
Приёмы работы лобзиком

## Slide 2: ЛОБЗИК (от нем. Laubsage), ручной инструмент для криволинейного (узорного) выпиливания изделий из дерева или мягкого металла. Вот его внешний вид:

## Slide 3: УСТРОЙСТВО ЛОБЗИКА
Пилку в лобзике закрепляют
с наклоном зубьев в сторону ручки.
Правильно
Неправильно
Неправильно
Положение пилки в лобзике.

## Slide 4
Лобзик представляет собой металлическую рамку, на концах которой имеются винтовые зажимы с гайками для крепления пилки – узкой тонкой металлической полоски с мелкими зубьями.
УСТРОЙСТВО ЛОБЗИКА
Ручной лобзик:
1 – рамка;
2 – ручка;
3 – зажимные гайки;
4 – пилка.

## Slide 5: Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком

## Slide 6: Для выпиливания лобзиком применяют выпиловочный столик, который крепят в крышке верстака струбциной
Выпиловочный столик:
1 –верстак 2 – струбцина
3 – дощечка -ласточкин хвост

## Slide 7
Рабочие позы при выпиливании сидя и стоя

## Slide 8: Способы выпиливания лобзиком
Способы выпиливания: а – в круглом отверстии; б – в вырезе столика.

## Slide 9: Способы выпиливания лобзиком по контуру
Выпиливание: а – по внутреннему контуру;
б – по внешнему контуру.

## Slide 10: Отделка заготовки
Выпиленную деталь зачищают шлифовальной шкуркой
Кромки деталей обрабатывают надфилем - маленьким напильником с мелкой насечкой

## Slide 11: Правила безопасной работы
● Работайте в халате и головном уборе.
● Выпиливайте при хорошем освещении.
● Сидите прямо, не горбясь, и дышите через нос. ● Прочно закрепляйте в верстаке выпиловочный стол
● Работайте лобзиком с хорошо насаженной и исправной (без трещин) ручкой.
● Надёжно закрепляйте пилку в рамке.
● Работайте по всей длине пилки.
● Пилите строго под прямым углом к заготовке из древесины.
● Не спешите и не увеличивайте частоту движений.
● Прижимайте заготовку из древесины к выпиловочному столику.
● Не делайте резких движений лобзиком и надфилем, не наклоняйтесь низко над заготовкой.
● Не сдувайте опилки, а убирайте их щёткой-смёткой.
● Делайте перерыв через каждые 15—20 минут.

## Slide 12: ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ
1.Какой ручной инструмент применяется для выпиливания? 2. Как проверить, правильно ли установлена пилочка в лобзике? 4.Какой материал используют для выпиливания лобзиком? 5. Как правильно нужно сидеть, при выпиливании лобзиком?
6. Как правильно произвести копирование и разметку рисунка на заготовку?
7. Как добиться четкого пропиливания рисунка и увеличения скорости выполнения?
9.Как надо держать лобзик при выпиливании?
10.Как нужно работать лобзиком при поворотах?
11.Как выпилить внутренний контур рисунка?
12.Что происходит с пилочкой при продолжительной работе?
13.Чего нельзя допускать при работе лобзиком? 14. Основное правило техники безопасности при работе лобзиком?

## Slide 13
1.Для выпиливания изделий и древесины и фанеры является ручной лобзик.
2.Зубья пилки всегда должны быть направлены своими углами вниз к ручке.
3.Пилку необходимо закреплять с некоторым натяжением.
4.Для работы лобзиком основным материалом является – фанера. Можно также использовать тонкую дощечку. 5.При работе лобзиком необходимо сидеть так, чтобы правое плечо находилось против выпиловочного стола, столик должен располагаться на высоте середины плеча.
Ответы:

## Slide 14: Ответы:
6. Материал покрывают копировальной бумагой, на которую накладывают рисунок, рисунок обводят по контуру карандашом ТМ.
7. Для получения четкого пропиливания рисунка и увеличения скорости выполнения работ движение пилки должно производиться на всю ее длину.
9. При выпиливании лобзик необходимо держать на одном месте, а фанеру с рисунком надвигать левой рукой на пилку.
10.При поворотах движение лобзика должно быть частым и коротким.

## Slide 15
11.Для выпиливания внутренних контуров рисунка в фанере просверливается отверстие, в которое вставляется пилка.
12.При продолжительной работе пилочка сильно нагревается, быстро тупится и легко ломается, поэтому ее время от времени следует охлаждать, делая перерыв в работе.
13.При работе нельзя допускать вибрирования фанеры, так как оно может вызвать отколы слоя древесины и поломку.
14. Нельзя при пилении наклонять пилку в стороны, ее надо держать строго в вертикальном положении. Движение пилки должно быть равномерным, без усилий. Следить, чтобы рука, удерживающая заготовку, не попала под пилку.
Ответы:

## Slide 16
Тестовые задания
1. Пазухи (впадины) между зубцами ножовки служат для
А удобства разведения зубцов
Б заострения зубцов ножовки
В удаления опилок
2. Как называется устройство 2, с помощью которого закреплена подкладная доска 1?
А ручные тиски
Б зажим
В струбцина
3. На каком изображении правильно показано крепление пилочки в лобзике?
4. Что изображено на рисунке?
А организация рабочего места
Б выполнение работы лобзиком
В процесс установления пилочки
Г процесс крепления заготовки

## Slide 17: Для выпиливания лобзиком: 1.Какие инструменты лишние? 2.Какие инструменты не указаны?

## Slide 18
Опорные термины
Лобзик, рамка, верхний зажим, нижний зажим, гайка-барашек, ручка, лобзиковая пилка, зубья пилки, выпиловочный столик, струбцина, наружный контур, внутренний контур, копировальная бумага, калька, шлифовальная шкурка, надфиль, заготовка, шуруповёрт, шило, деталь.

## Slide 19
1. Скопировать рисунок на фанеру

## Slide 20
2 . Выпилить фюзеляж вертолета

## Slide 21
3 . Выпилить несущий винт

## Slide 22
4. Выпилить стойки шасси вертолета

## Slide 23
5 . Выпилить полозья шасси вертолета

## Slide 24: Результат.

## Slide 25
Информационные источники и ЭОР
Учебники:
А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко. Технология. Индустриальные технологии 5 класс. М.:Вентана-Граф, 2012.
В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский. Технология 5 класс. М. : Просвещение, 2011.
Е.С.Глозман, А.Е. Глозман, О.Б.Ставрова, Ю.Л. Хотунцев Технология. Технический труд 5 класс. М. : Мнемозина, 2011.
technologys.info›obrabdrevesiny/lobzik.html
hobbyblog.org›vypilivanie-lobzikom-po-derevu.html
Гипермаркет знаний>>Технология>>Технология 5 класс
vitaly-limansky.ru›vypilivanie…lobzikom-po-derevu/
http://domaschnie-remesla.narod.ru/

## Slide 26
Спасибо за внимание!
Надеюсь, вам понравилось